## Slide 1
地震のあとの、火事
通電火災と、そのあとの手続き
火が出る前と、出たあと｜30分講座
出典: 防災士・安心こちゃん
Notes: 地震の火事は、揺れている間に出るとはかぎりません。停電が直った瞬間に出る火があります。今日は、その仕組みと、防ぐための一手、そして火事のあとに使える制度までをお話しします。

## Slide 2
先に結論
①
火を確かめるのは、
揺れが
収まってから
②
家を離れる時は、
ブレーカーを
落とす
③
天井に火が
届いたら、
消さずに逃げる
出典: 防災士・安心こちゃん
Notes: 先に結論です。3つあります。火を確かめるのは、揺れが収まってから。揺れている最中にコンロまで歩くほうが危険だからです。家を離れる時は、ブレーカーを落とす。地震の火事でいちばん多い原因が、電気だからです。天井に火が届いたら、消さずに逃げる。消火器で消せるのは、天井に届くまでだからです。この3つを覚えて帰ってもらえれば、今日の講座は成功です。

## Slide 3
こんな日に起きました
2024年1月1日、夕方。
地震のあと、火が出て、
消防車は道路の先から進めなかった
能登半島地震のあと、輪島の朝市で大きな火事が起きました。
焼失面積 約4万9千平方メートル（東京ドーム1個分ほど）
焼損棟数 約240棟
出典: 総務省消防庁『令和6年版 消防白書』トピックス3。2026年9月15日確認
出典: 防災士・安心こちゃん
Notes: 2024年1月1日、能登半島地震のあと、輪島の朝市で大きな火事が起きました。焼失面積はおよそ4万9千平方メートル。東京ドーム1個分ほどの広さです。焼損した建物はおよそ240棟です。木造の建物が密集していて、道路が壊れて消防車が現場に近づけない。断水で消火栓が使えず、建物の倒壊で使えない防火水槽もありました。風もありました。地震の火事は、地震そのものとは別の顔をしています。

## Slide 4
原因は、大きく3つ
電気
（通電火災）
ガス
暖房器具
いちばん多いのは、電気です
出典: 防災士・安心こちゃん
Notes: 地震のあとの火事は、大きく3つの原因から起きます。電気、ガス、暖房器具です。今日は、家庭で手が打てる3つに絞ってお話しします。このうち、いちばん多いのが電気です。地震で家具や家電が倒れ、電気のコードが傷つく。そこへ電気が戻った時に火が出ます。これを通電火災といいます。

## Slide 5
通電火災とは
火が出るのは、
電気が戻った瞬間
倒れた家電、傷んだコード、
つけっぱなしの暖房。
誰もいない家で火が出ます
出典: 防災士・安心こちゃん
Notes: 通電火災のこわさは、誰もいない家で火が出ることです。地震で停電する。家族は避難所へ行く。早ければ数十分で試送電が行われ、電気が戻ります。倒れた家電や、家具の下敷きになったコード、つけっぱなしだった暖房器具に、そのまま電気が流れます。避難した先から、自分の家の火事を止めることはできません。

## Slide 6
地震の火事は、何から出ているか
電気
85件（約6割）
ガス・油
24件
タバコ・マッチ等の火種
12件
自然発火・再燃
10件
まき・炭・石炭
5件
高温の固体
2件
その他
1件
だから、ブレーカーの一手が効きます
出典: 内閣府『大規模地震時の電気火災抑制策の方向性について（報告）』平成30年3月。阪神・淡路大震災の出火285件中、原因が判明した139件の内訳。2026年9月15日確認
出典: 防災士・安心こちゃん
Notes: 数字を1つ見ます。阪神・淡路大震災で起きた火事は285件。そのうち146件は原因が分かっていません。原因が分かった139件を調べると、電気に関係する物が85件で、およそ6割でした。コンセント、コード、家電。どれも、電気を止めれば火が出ません。だから、家を離れる時にブレーカーを落とす、というたった一手が効きます。

## Slide 7
家を離れる時の一手
ブレーカーを
落としてから、
家を出る
戻って電気を入れる前に、
熱の出る家電のプラグを抜いて回る
出典: 防災士・安心こちゃん
Notes: 防ぐ方法は単純です。家を離れる時に、分電盤のいちばん大きいスイッチを落としてから出る。これだけです。そして戻ってきた時は、ブレーカーを入れる前に、アイロンやヒーターなど熱の出る家電のプラグを抜いて回ります。停電の前に使っていた物が、そのままになっていることがあります。壁の中の配線や、家電の内部の傷みは、外から見ても分かりません。入れたあとも、しばらく様子を見てください。

## Slide 8
思い出せない時のために
感震ブレーカー
大きな揺れを感知して、自動で電気を止めます。
取り付けの補助がある自治体があります
出典: 総務省消防庁「感震ブレーカーの効果と種類」（4種類・分電盤タイプは3分程度の待機時間）。2026年9月15日確認
出典: 防災士・安心こちゃん
Notes: あわてて家を出て、ブレーカーを忘れることもあります。そのために、揺れを感知して自動で電気を止める感震ブレーカーという道具があります。分電盤に付ける物からコンセントに差す物、おもりで落とす簡易な物まで4つの種類があります。取り付けに補助を出している自治体があるので、お住まいの市区町村で確かめてみてください。

## Slide 9
料理中に揺れたら
火を消しに行かない
コンロは震度約4以上で自動消火する機種があり、
ガスメーターは震度5相当以上で遮断します。
確かめるのは収まってから
出典: 大阪ガス／リンナイ（感震停止）・日本ガス協会（マイコンメーター）。2026年9月15日確認
出典: 防災士・安心こちゃん
Notes: 料理の途中で大きく揺れたら、火を消しに行かないでください。揺れている最中にコンロまで歩くほうが危険です。最近のコンロには、震度4くらいの揺れで自動的に火を消す機能が付いている物があります。さらに、家のガスメーターは震度5相当以上の揺れでガスそのものを止めます。台所は、包丁や食器が飛ぶ部屋でもあります。まず頭を守って、火は揺れが収まってから確かめてください。見るのは、火が消えているかと、ガスの臭いです。臭う時は、メーターを触らずにガス会社へ連絡してください。

## Slide 10
線引きは1つだけ
天井に火が届いたら、
消さずに逃げる
それより下なら、消火器で消せます
出典: 総務省消防庁「消火器の正しい使い方」。2026年9月15日確認
出典: 防災士・安心こちゃん
Notes: 火が出た時の線引きは1つだけです。天井に火が届いたら、消そうとせずに逃げてください。それより下なら、消火器で消せます。消火器の使い方は3つの動作です。安全栓を引き抜く、ホースをはずして火元に向ける、レバーを強くにぎる。火の根元をねらって、手前からほうきで掃くように出します。1本が出る時間は十数秒から数十秒しかないので、無駄打ちしないでください。

## Slide 11
煙から逃げる
姿勢を低く。口と鼻を覆う
煙は上に上がります。腰より低い高さで動きます。
建物火災で亡くなった1,199人のうち、
一酸化炭素中毒・窒息は422人（35.2%）
出典: 総務省消防庁『令和7年版 消防白書』（令和6年中の建物火災）。2026年9月15日確認
出典: 防災士・安心こちゃん
Notes: 火事で命を奪うのは、炎だけではありません。消防白書によると、建物火災で亡くなった1,199人のうち、422人、およそ3人に1人が一酸化炭素中毒か窒息です。煙は上に上がるので、低い所に空気が残ります。腰より低い姿勢で、口と鼻を覆って動いてください。ハンカチでも袖でも構いません。濡らすために時間を使わないでください。煙の中では数メートル先も見えません。だから、出口が1つしかない部屋を作らないでください。

## Slide 12
落とし穴
消防車が
来られない
風で、
風下へ広がる
木造が密集して
いると、隣から来る
自分の家の予防だけでは、足りないことがあります
出典: 防災士・安心こちゃん
Notes: 落とし穴を3つ。地震で道路が壊れると、消防車が現場まで来られません。風が強い日は、風下へ一気に広がります。そして木造の建物が密集している地域では、自分の家が無事でも、隣から火が来ます。逃げる先は、市区町村が決めた避難場所です。原則は徒歩です。自分の家の予防だけでは、足りないことがあります。

## Slide 13
火事は、時間の順番で見ます
①
揺れている間＝
動かない
②
収まったら＝
火を確かめる
③
家を出る時＝
ブレーカー
④
戻った時＝プラグを
抜いてから入れる
⑤
火が出たら＝
天井が線引き
どこで自分が動くかが決まります
出典: 防災士・安心こちゃん
Notes: ここまでを1枚にまとめました。揺れている間は動かない。歩くほうが、落ちてくる物に当たるからです。収まったら火を確かめる。家を出る時はブレーカー。戻った時はプラグを抜いてから入れる。火が出たら、天井が線引き。写真に撮っておいてもらって大丈夫です。

## Slide 14
火事のあと ①
写真を撮る →
片づける →
申請する
火事の罹災証明は消防署。
風水害と地震は市役所です
出典: 防災士・安心こちゃん
Notes: ここからは、火事のあとの話です。片づける前に、写真を撮ってください。被害の全体が分かる引きの1枚と、壊れた場所の寄りの数枚。スマホでその日のうちに撮ります。あとの手続きで、被害を証明する書類が要るからです。火事の罹災証明は消防署、風水害と地震の罹災証明は市役所。窓口が2つに分かれています。

## Slide 15
火事のあと ②
同じ全焼でも、住む場所で額が違います
名古屋市
9万円（2人以上の世帯）
福岡市
6万円（2人以上の世帯）
世田谷区
6万円（複数世帯）
綾川町
2万円（半焼・半壊以上）
申請しないと出ない自治体がほとんどです
出典: 名古屋市・福岡市・世田谷区・綾川町の公式ページ（全焼・全壊の見舞金）。世田谷区は地震による災害を除く。2026年9月15日確認
出典: 防災士・安心こちゃん
Notes: 災害の支援金は最大300万円、という話は有名ですが、家1軒の火事で動くのは国の制度ではなく、市区町村の災害見舞金です。額は数万円が中心で、同じ全焼でも住む場所で違います。そして、地震は対象外という自治体もあります。多くは申請しないと出ません。生活を立て直すお金ではありませんが、いちばん早く届くお金です。ここで、保険の話を1つだけ。地震が原因の火事は、火災保険では出ません。地震・噴火・津波が原因の火災は、火災保険の補償の外だからです。備えるには、火災保険に付帯する地震保険を契約します。地震保険は、単独では入れません。保険証券に地震保険が付いているかを、今日のうちに確かめてください。

## Slide 16
今日できること
分電盤の場所を、家族で見に行く
全員が場所を言えて、手が届くか。1分で終わります
出典: 防災士・安心こちゃん
Notes: まずはひとつだけ。今日、家族で分電盤、ブレーカーの箱を見に行ってください。全員が場所を言えるか。手が届くか。前に物が積んであって開けられない家もあります。1分で終わります。家を出る時にブレーカーを落とせるのは、場所を知っている人だけです。

## Slide 17
出典・この資料について
この資料の数字と記述の出典
・内閣府『大規模地震時の電気火災抑制策の方向性について（報告）』平成30年3月
・総務省消防庁『令和6年版／令和7年版 消防白書』『輪島市河井町の火災 報告書』
・総務省消防庁「消火器の正しい使い方」「感震ブレーカーの効果と種類」
・消防研究センター「除煙効果に係わる実験」「天ぷら油火災」
・財務省「地震保険制度の概要」／内閣府『被災者生活再建支援制度の概要』
ほかの資料・URL・確認日（2026年9月15日・16日）は講師用ノートにあります。
annsinnkotyann.com
使用条件
出典「防災士・安心こちゃん（annsinnkotyann.com）」を書いていただければ、切っても足しても、
自分の言葉に直しても使えます。講座・研修・授業・社内教育・自治会の勉強会、すべて可。
丸ごと売り物の教材に入れること、他のサイトで再配布することはご遠慮ください。
数字は資料内の出典の日付時点の物です。
出典: 防災士・安心こちゃん
Notes: （読み上げなし。出典と使用条件の1枚です。質疑の間は、この1枚を映したままにしてください）